## Slide 1: SPF NonStop カスタマシナリオテスト 試験概要
第0.2版 2017年3月28日
日本ヒューレット・パッカード株式会社

## Slide 2: AGENDA
目的と概要
試験観点
試験環境
スケジュール案

## Slide 3: １．目的と概要
SPFカスタマシナリオテストは、KDDI様FACEプロジェクトにおいて、 NonStop製品（OS及びMW）の強化試験を実施することによって、製品の不具合によってプロジェクト進捗に影響を及ぼすことを防ぐのを目的として実施します。
上記目的の為、現在KDDI様環境でまだ実施していない状態による動作確認を主眼に考え、商用環境レベルの負荷やサイズにおいて安定的に稼動することを検証します。
試験はブラックボックスで行い、FACEで使用されるパラメータ、及びFACEに特徴的であると思われる負荷、容量等の観点を複合的に加えた際の挙動の確認を重点的に実施します。
本試験では製品の動作に着目して実施し、性能チューニングは実施いたしません。

## Slide 4: ２．試験観点 前提となるFACE商用環境（パラメータ）
パラメータ名 | パラメータ値 | 備考
NSASJ config/起動パラメータ |  | 
Connection数 |  | 
Statement cache数 |  | 
TABLEの規模（Index数） | 最大12/平均0.33 | 
TABLEの規模（カラム数） | 最大379/平均20 | 
TABLEの規模（レコード長） | 最大30,088/平均681 | 
TABLEの規模（データ件数） | 最大32,747M件/平均53M件 | 
TABLEの規模（Hashパーティション） |  | 
TABLEの規模（Rangeパーティション） |  | 
warファイルのサイズ | 80MByte/1.6MByte | 
warファイルあたりのjorファイル数 | 662/5 | 
warファイルあたりのクラス数 | 0/7 | 
NSASJプロセス数 | 12/CPU | 

## Slide 5: ２．試験観点
試験概要と観点
大項目 | 観点
NSASJ起動/停止 | FACEで使用予定の起動手順を使用しての動作 起動/停止を繰り返し実施することで負荷をかけた時の動作 FACE商用環境（パラメータ）におけるHost Controllerの挙動 Warファイルサイズ 12Javaプロセスを1つのHost Controllerでコントロール 設定変更が正しくかかることの確認
オンライン（Type 2） | 高負荷状態での安定稼動 更新系、照会系、MIX Statement Cacheミス多発時の動作 Statement Cacheメモリ不足時の動作 全パーティションへのI/Oが多発する時の安定稼動 過負荷状態での動作確認 大量MFC時の動作 SQLセグメントメモリ不足時の動作
バッチ（Type 4） | 高負荷状態での安定稼動 更新系、照会系、MIX 全パーティションへのI/Oが多発する時の安定稼動 複雑度の高いSQL文実施時の動作 過負荷状態での動作 大型レンジパーティションのFASTCOPY

## Slide 6: ２．試験観点
3/28追加項目
大項目 | 観点
EXPAND切断（Type2） | エラー時の挙動 エラー状態からの回復
IP Clim停止（Type4） | エラー時の挙動 エラー状態からの回復
単一CPU停止 | CPU停止時の挙動 CPU復旧後の再稼動

## Slide 7: 試験環境
※環境は現在調達中で、予定しているものです
\NSX07(NS7X2-)
12CPU/72コア 128GB/CPU
L16.05
PC Server 1
10Gbps Ethernet
\NSX08(NS7X2-)
12CPU/72コア 128GB/CPU
L16.05
VPN
NSASJ
1.4
Jmeter
PC Server 3
Jmeter
Type2Driver
HDD& SSD
MXCS
PC Server 4
Type4Driver
Jmeter
PC Server 2
Jmeter
56Gbps Infiniband
SQL/MX
3.4
HDD& SSD
80 HDD + 72 SSD
20 HDD + 8 SSD
ディスクパーティションを切って使用する

## Slide 8: 4.スケジュール案
 | 3月 |  |  |  | 4月 |  |  |  |  | 5月 | 
 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14
試験環境準備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
試験シナリオ・データ作成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
試験環境作成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
試験実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
試験結果検証 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
試験結果報告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
※試験状況・試験結果につきましては、最終報告をまたずにNHK会議等にて都度ご報告いたします。

## Slide 9: Thank you